ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики газа объемные диафрагменные NPM (G1,6; G2,5; G4)

Назначение средства измерений

Счетчики газа объемные диафрагменные NPM (G1,6; G2,5; G4) предназначены для измерений объёма газа низкого давления в жилищно-коммунальном хозяйстве и быту (сжиженный газ по ГОСТ 20448-90, нефтяной газ, крекинг-газ, природный газ ГОСТ 5542-2014).

Описание средства измерений

Принцип действия счетчика основан на преобразовании перепада давления газа, проходящего через счетчик, в поступательное движение мембран.

Счетчик состоит из корпуса, измерительного и отсчётного устройства. Общий вид счетчика представлен на рис.1.

Газонепроницаемый корпус изготавливается из листовой стали холодной штамповкой. В корпус помещено измерительное устройство. На корпусе установлено отсчётное устройство.

Измерительное устройство состоит из камер со встроенными газонепроницаемыми мембранами, которые перемещаются за счёт разности давлений газа на входе и выходе счётчика. Мембраны изготавливаются из резино-полиэфирной ткани. Возвратно-поступательное движение мембран, через кривошипный механизм преобразуется во вращательное движение, которое через приводной вал передаётся на механическое отсчётное устройство – сумматор барабанного типа.

После первичной поверки счетчика, сумматор пломбируется с оттисками заводского клейма и знака поверки. Место пломбирования показано на рис.3.

Счетчики выпускают левостороннего и правостороннего исполнения.

Счетчики имеют исполнение с гнездом на лицевой стороне отсчётного устройства для установки датчика импульсов. Для автоматического снятия показаний со счётчика с помощью датчика импульсов первичный барабан сумматора снабжен магнитом.

Датчик импульсов служит для дистанционного считывания информации при работе счетчика в централизованной автоматизированной системе учета расхода газа, является самостоятельным устройством и поставляется по дополнительному заказу. Общий вид счетчика с подключенным датчиком импульсов показан на рис. 2.

Датчик импульсов представляет собой электронное устройство с магниторезистором для формирования счетных импульсов в момент прохождения магнитного поля магнита, закрепленного на первичном барабане сумматора. Количество выходных сигналов датчика импульсов пропорционально объёму газа, прошедшего через счётчик. После установки в счетчик, датчик импульсов пломбируется в месте подключения организацией по эксплуатации газового хозяйства. Место пломбирования датчика импульсов  представлено на рис. 4.

Рис.1 - Общий вид счетчика.

Рис. 3 - Место пломбирования сумматора счетчика

Программное обеспечение

Отсутствует.

Рис. 2 - Общий вид счетчика с датчиком импульсов.

Рис. 4 - Место пломбирования датчика
импульсов.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1

|  | Типоразмер счетчика |
| --- | --- |
| Наименование параметра | NPM G1,6 | NPM G2,5 | NPM G4 |
| Максимальный расход Qmax, м3/ч | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
| Номинальный расход Qnom, м3/ч | 1,6 | 2,5 | 4,0 |
| Минимальный расход Qmin, м3/ч | 0,016 | 0,025 | 0,040 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности в диапазоне расходов при температуре газа +20 (С, %: от Qmin до 0,1Qnom от 0,1Qnom до Qmax включительно | (3,0 (1,5 |
| Дополнительная относительная погрешность, вызванная отклонением температуры измеряемого объема газа от стандартной, при изменении температуры на 1(С, %, не более | (0,45 |
| Максимальное избыточное рабочее давление, кПа | 5 |
| Допускаемая потеря давления, при Qmax, Па, не более | 200 |
| Циклический объем, дм3 | 1,2 |
| Емкость отсчетного устройства, м3 | 99999,999 |
| Порог чувствительности счетчика, м3/ч, не более | 0,002 Qnom |
| Диапазон температур рабочей и окружающей среды, (С | от -40 до +60 |
| *Параметры датчика импульсов: напряжение, В ток потребления, мкА, не более вес одного импульса, м³ | от 2,4 до 3,6 20 0,01 |
| Габаритные размеры, мм: высота ширина длина | 218 188 163 |
| Межцентровое расстояние между штуцерами, мм | 110±0,2 |
| Обозначение резьбы входного и выходного штуцеров | G1¼-В; G1-В; G¾-В; G½-В; М30×2 |
| Масса, кг, не более | 1,8 |
| Срок службы, лет, не менее | 20 |
| ________ * Датчик импульсов поставляется по дополнительному заказу. |

Знак утверждения типа

наносится на заводскую маркировочную табличку счетчика и на эксплуатационную документацию типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 Счетчик газа объемный диафрагменный NPM | ГЮНК.407260.004 | 1 шт. |
| 2 Фильтр-сетка |  | 1 шт. |
| 3 Колпачок штуцера |  | 2 шт. |
| 4 Коробка |  | 1 шт. |
| 5 Датчик импульсов | ГЮНК.428825.001 | 1 шт. по доп. заказу |
| 6 Паспорт | ГЮНК.407260.004 ПС | 1 экз. |
| 7 Руководство по эксплуатации | ГЮНК.407260.004 РЭ | 1 экз. на партию |
| 8 Методика поверки | ГЮНК.407260.004 МП с изменением № 2 | 1 экз. на партию |

Поверка

осуществляется по документам:

первичная поверка - по документу ГЮНК.407260.004 МП "ГСИ. Счетчики газа объемные диафрагменные NPM (G1,6; G2,5; G4). Методика поверки с изменением № 2", утверждённому ФГУП "ВНИИМС" 08.05.2018 г.

периодическая поверка - по ГОСТ 8.324-2002.

Основное средство поверки - рабочий эталон единицы объема (объемного расхода) газа по ГОСТ 8.324-2002, Приложение А с погрешностью не более ±0,5 %.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на паспорт и на пломбу, установленную на корпус отсчетного устройства в соответствии с рисунком 3.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам газа объемным диафрагменным NPM (G1,6; G2,5; G4)

ГОСТ 8.324-2002 ГСИ. Счетчики газа. Методика поверки.

ТУ 4213-004-45737844-01 Счетчики газа объемные диафрагменные NPM (G1,6; G2,5; G4). Технические условия.

Изготовитель

Акционерное общество "Газдевайс" (АО "Газдевайс")

ИНН 5003024552

Адрес: РФ, 142715, Московская область, Ленинский район, поселок совхоза им. Ленина, Восточная промзона, владение 3, строение 1

Тел.: (498) 657-81-42, факс: (498) 657-81-52

E-mail: secretar@gazdevice.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы" (ФГУП "ВНИИМС")

# Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru

Web-сайт: www.vniims.ru

# Аттестат аккредитации ФГУП "ВНИИМС" по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 09.02.2018.